## Slide 1
聆安 Watch
基于 ESP32-S3 与 Hermes 的听障辅助边缘 AI 智能手表
全国大学生嵌入式设计大赛 / 嵌入式边缘 AI 应用
安全提醒
+
随身 AI 操控
ESP-DL 端侧识别
Hermes 个人助手
微信通知栏告警

## Slide 2
从听不见危险声，到可感知的安全提醒
项目起点：听障用户在出行和公共场所缺少实时声音线索
问题不是“识别一个声音标签”，而是把危险声变成及时、稳定、低打扰的提醒。
鸣笛：车辆近距离接近，但用户可能无法获得声源线索
警笛：紧急车辆通行，需要快速避让提示
报警声：公共场所安全事件，需要转化为视觉/触觉提醒
核心判断
安全提醒必须优先本地闭环。
网络、手机通知和云端优化只能增强，不能成为核心依赖。
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
02

## Slide 3
作品定位：听障辅助手表优先，Hermes 作为服务中枢
比赛表达上先讲清“安全辅助”，再展开个人助手能力
端侧危险声识别
ESP32-S3 + ESP-DL
本地提醒
屏幕高对比 + 震动
Hermes 随身入口
语音/文本任务
数据闭环
样本积累 + 模型优化
一句话讲法
聆安 Watch 是一款面向听障人群的边缘 AI 安全提醒手表，同时也是 Hermes 个人助手的随身操控入口。
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
03

## Slide 4
系统总体架构：端侧安全闭环 + 云端助手协同
手表端只做随身输入、本地判断和状态展示；复杂服务交给 endpoint 与 Hermes
环境危险声
鸣笛/警笛/报警
ESP32-S3 手表
采集/推理/显示
watch endpoint
鉴权/ASR/超时
Hermes
记忆/任务/协同
电脑端协同
资料/文件/日程
本地提醒
屏幕/震动
事件数据
日志/置信度/场景
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
04

## Slide 5
端侧危险声识别：只把最关键的安全判断放在本地
首版主线聚焦 siren / horn / alarm 三类高价值危险声
麦克风采集
滑窗重采样
Fbank 特征
ESP-DL 推理
风险融合
屏幕/震动
核心安全提醒不依赖网络，断网后仍能本地判断与提示
单窗推理不是最终提醒，必须经过连续证据确认
模型文件约 31.4 KB，适配 ESP32-S3 资源预算
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
05

## Slide 6
风险状态机：把模型输出变成稳定产品状态
避免一次尖峰误判直接触发强告警
Off
关闭
Monitoring
正常监听
Suspicious
可疑证据
Alerting
正式提醒
Cooldown
冷却抑制
实测流转：MONITORING → SUSPICIOUS → ALERTING → COOLDOWN → MONITORING
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
06

## Slide 7
Hermes 联动：手表是个人助手的随身操控设备端
ESP32-S3 保持轻量，长期记忆和复杂任务交给 Hermes
用户
语音/文本
手表端
录音/文本
watch endpoint
鉴权/幂等/超时
ASR
语音转文本
Hermes
记忆/任务/协同
电脑端工具
文件/查询/内容生成
固定 JSON
回执/动作/状态
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
07

## Slide 8
手机通知栏告警：复用 OneNET + 微信订阅消息
不加 EMQX，不让小程序直连 MQTT，先跑通最小闭环
ESP32-S3
危险识别
OneNET
MQTT 上报
规则引擎
HTTP 转发
云服务器
绑定/鉴权
微信订阅消息
手机通知栏
手表端代码基本不改：按现有 MQTT 链路上报告警
开发阶段可先用公网 IP + 端口完成 OneNET 到云服务器转发
正式上线再补合法域名、模板审核、用户授权和设备绑定
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
08

## Slide 9
数据闭环：让模型从演示样机走向可持续优化
危险事件不是只提醒一次，也可以成为后续训练和误报分析的数据来源
危险事件
事件记录
上传服务器
样本积累
误报分析
训练优化
量化部署
手表更新
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
09

## Slide 10
当前完成情况：核心链路已形成，证据截图继续补齐
适合初赛/校内答辩先讲“系统已打通 + 后续证据位明确”
模块
说明
状态
端侧推理
ESP-DL 模型、音频处理、danger/non-danger 输出
已触发
风险状态机
连续确认、Alerting、Cooldown 流转
已观测
Hermes 联动
文本/语音请求经 endpoint 返回固定 JSON
已联调
手机通知栏
OneNET → 云服务器 → 微信订阅消息
待联调
实物/截图
手表照片、危险提醒界面、Hermes 回执、通知栏
待补拍
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
10

## Slide 11
关键指标：先用可验证数据支撑“能跑起来”
最终版继续补断网提醒、手机通知耗时和 V59 专项日志
31.4 KB
当前 active ESP-DL 模型文件大小
380-400
ms
首次 danger 到 ALERTING
约 8.2 s
Hermes 语音请求到回执
90 s
安全监听稳定性测试
V3.4 日志：internal 6.5 KB / PSRAM 202.5 KB / flash 25.8 KB
状态机日志已观测完整流转，未出现 panic / watchdog / OOM
待补：断网本地提醒视频、OneNET 到微信通知栏端到端耗时
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
11

## Slide 12
演示素材清单：这些图补上，答辩说服力会明显提升
不伪造证据，全部用真实拍摄或真实截图替换
待补真实证据
手表实物：正面 + 斜 45 度
待补真实证据
危险提醒界面：ALERTING
待补真实证据
Hermes 回执页面
待补真实证据
手机通知栏：微信订阅消息
待补真实证据
OneNET 规则命中 + 云服务器日志
待补真实证据
断网本地提醒视频关键帧
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
12

## Slide 13
总结：把边缘 AI 做成真正可用的安全辅助入口
项目价值 = 本地安全闭环 + Hermes 长期服务 + 数据持续优化
聆安 Watch 的核心不是“跑模型”，而是把危险声识别、稳定提醒、个人助手和数据闭环合成一个面向听障用户的可穿戴安全辅助系统。
比赛主线：听障辅助边缘 AI 智能手表
技术亮点：ESP32-S3 端侧识别、风险状态机、Hermes 跨设备协同
后续收尾：补齐真实截图、手机通知联调和演示视频
聆安 Watch / 嵌入式边缘 AI 应用
13